## Slide 1
CURRENTS AND VOLTAGES IN RESISTOR CIRCUITS
PROJECT -1
Kelompok 2 - Praktikum Fisika Komputasi
Dewi Mulyati, M. Si., M. Sc.

## Slide 2
Kelompok 2
Project - 1
Dhinar Hidayath
Khansa Farras Callista
Puspa Zuhrotul Kamilah
Salma Mardhiyah
(1306621054)
(1306621067)
(1306621058)
(1306621061)

## Slide 3
  Sistem persamaan linear adalah himpunan beberapa persamaan linear yang saling terkait, dengan koefisien – koefisien persamaan adalah bilangan real
  Bentuk umum persamaan linear dapat ditulis Ax = b.
Sistem Persamaan Linear
A = matriks berukuran n x n
b = matriks berukuran n x 1 disebut juga vektor kolom
x = matriks berukuran n x 1
  Metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear diantaranya Metode Eliminasi Gauss, Metode Eliminasi Gauss-Jordan, Metode Matriks Balikan, Metode Dekomposisi LU, Metode Jelaran Jacobi, dan Metode Jelaran-Gauss Seidel.

## Slide 4
Terdapat 2 Tahap utama:
  Forward Elimination
  Back Substitution
Project - 1
ELIMINASI GAUSS
Metode ke -1
Eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi
Mengubah augmented matriks dari SPL ke dalam bentuk matriks segitiga atas kemudian mencari solusinya
Ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss
FORWARD ELIMINATION
Dapat dituliskan menjadi :
.
.
.
.
.
.
BACK SUBSTITUTION
diperoleh variabel x1, x2, ..., xn
dan

## Slide 5
Metode ke-2
Gauss- Jordan
Di kembangkan oleh Wilhelm Jordan pada abad ke-19
Metode Eliminasi Gauss-Jordan adalah salah satu metode yang digunakan pula untuk menyelesaikan SPL dengan menggunakan operasi baris elementer pada matriks augmented untuk mengurangi matriks tersebut menjadi matriks identitas.
2 Tahapan Utama dalam Penyelesaian metode eliminasi Gauss-Jordan, antara lain:
  Pivoting
  Eliminasi
dan 1 tahapan back subtitution, serta Matriks Augmented yang di dapat solusi SPL
Untuk menentukan solusi nilai-nilai yang ingin dicari padaeliminasi Gauss-Jordan maka, augmented matriks perlu diubah ke dalam bentuk eselon baris tereduksi dengan Operasi Baris Elementer (OBE)
Sistem persamaan linear dinyatakan sebagai perkalian matriks, yaitu
Dalam bentuk matriks, metode eliminasi Gauss-Jordan ditulis :

## Slide 6
inverse suatu matriks dikalikan pada kedua ruas persamaan matriks Ax = b.
Metode Matriks Balikan
dengan
maka dihasilkan
Sistem persamaan lanjar pada metode matriks balikan dapat diselesaikan sebagai berikut
Suatu matriks mempunyai inverse jika determinannya tidak sama dengan nol

## Slide 7
Decomposition
Dekomposisi LU
sehingga didapat
forward
substitution
backward
substitution
sehingga didapat
Metode ke-4

## Slide 8
Penjelasan Topik
Permasalahan dalam bidang fisika, salah satunya mencakup permasalahan pada rangkaian. Dalam suatu rangkaian pasti memiliki arus dan tegangan yang dapat diselesaikan dengan Hukum Ohm dan Hukum Kirchhoff.
Hukum kirchhoff dibagi menjadi dua, yaitu kirchhoff’s current law (KCL) dan kirchhoff’s voltage law (KVL). Dimana dalam kirchhoff’s current law (KCL) ini ditentukan suatu titik atau node dimana banyak arus bertemu sehingga jumlah algebraic dari semua arus memasuki node berjumlah nol
Hukum Ohm digunakan untuk menentukan arus yang mengalir dalam suatu rangkaian. Dimana dalam rangkaian tersebut tegangan dapat diukur karena melintasi resistor yang sebelumnya sudah diketahui

## Slide 9
Penjelasan Topik
Dalam suatu rangkaian juga bisa terdapat loop. Loop merupakan jalur tertutup dalam rangkaian yang tidak bertemu dengan node. Pada gambar terdapat 3 loop, loop yang pertama merupakan loop 4-5-6-3, kemudian loop 1-4-5-6, dan loop 1-2.
Untuk menyelesaikan suatu loop maka digunakan Kirchhoff’s voltage law (KVL). Apabila loop bergerak searah jarum jam, maka ditemukan + dari v4, - dari v5 sebelum +, kemudian - dari v6 sebelum +, dan - dari v3 sebelum + sehingga
untuk loop 1
untuk loop 2
untuk loop 3

## Slide 10
Hukum II Kirchoff
  Loop 1
MATHEMATICAL EQUATION DAN PROBLEM
  Loop 3
  Loop 2
Diperoleh Sistem Persamaan Linear dari Rangkaian listrik DC 3 Loop
Membuat pemrograman untuk mencari nilai kuat arus (I) dari rangkaian listrik DC 3 loop dengan 3 variabel menggunakan 4 metode penyelesaian sistem persamaan linear (eliminasi Gauss, Gauss Jordan, dekomposisi LU, dan matriks balikan).
Matriks dari Sistem Persamaan Linear di samping
Eliminasi Gauss
  Forward Elimination
  Back Substitution

## Slide 11
  Eliminasi
  Pivoting
Math eq
Eliminasi Gauss-Jordan
Dekomposisi LU
  Forward subtitution
  Back subtitution
Matriks Balikan
  Forward subtitution
  Backward subtitution
  Inverse Matriks
  Solusi I1, I2, dan I3

## Slide 12
ELIMINASI GAUSS
Flowchart fungsi eliminasi_gauss(Ab)
Flowchart Utama

## Slide 13
OUTPUT - ELIMINASI GAUSS
OUTPUT - ELIMINASI GAUSS
https://bit.ly/SourceCodeProjectTeam2

## Slide 14
Besar kuat arus rangkaian listrik DC
1. I1 = 5.175879396984924 ampere
2. I2 = 1.9095477386934674 ampere
3. I3 = 1.708542713567839 ampere
Analisis
  Pada bagian def eliminasi_gauss terdapat 2 langkah yaitu forward elimination dan back substitution.
  Melalui forward elimination, dapat diketahui apakah sistem persamaan linear memiliki satu solusi per variabel, banyak solusi, atau tidak ada sama sekali.
  Setiap proses perubahan matriks dicetak sehingga dapat terlihat proses pembuatan matriks augmented menjadi matriks segitiga atas
ANALISIS ELIMINASI GAUSS
Waktu yang dibutuhkan program untuk berjalan sampai ditemukan hasil akhir dan program berhenti adalah 0.011757649000003312 detik
Keuntungan:
  Proses iterasi yang sedikit
  Coding yang cukup mudah
  Perhitungan yang lebih mudah jika dilakukan secara manual
Kelemahan adalah ketidakstabilan numerik apabila pivot yang dipilih mendekati nol

## Slide 15
Flowchart Utama
Flowchart
Metode eliminasi Gauss-Jordan

## Slide 16
OUTPUT
OUTPUT
OUTPUT
METODE ELIMINASI GAUSS-JORDAN
https://bit.ly/SourceCodeProjectTeam2

## Slide 17
Besar kuat arus rangkaian listrik DC 3 loop dengan 3 variabel
  Pada bagian definisi gauss_jordan (Ab), terdapat 2 langkah utama, yaitu Pivoting dan Eliminasi. serta 1 langkah tambahan, yaitu back subtitution.
ANALISIS ELIMINASI GAUSS-JORDAN
  I1 = 5.175879396984925 A
  I2 = 1.9095477386934676 A
  I3 = 1.7085427135678393 A
Waktu yang dibutuhkan program untuk berjalan sampai ditemukan hasil akhir dan program berhenti adalah
0.012915699000018321 s
  Metode Gauss-Jordan menggunakan operasi elemen matriks seperti mengganti baris, menggabungkan baris, dan mengalikan baris dengan skalar untuk mencapai bentuk matriks eselon tereduksi.
  Kekurangan: memerlukan banyak operasi aritmatika, dan waktu yang lama khususnya untuk matriks yang besar, tidak efektif jika terdapat elemen nol pada diagonal utama matriks augmented, dapat menghasilkan kehilangan presisi jika terdapat elemen matriks yang sangat kecil atau sangat besar, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam perhitungan.
Keuntungan:
  Menyelesaikan sistem persamaan linear lebih akurat dan efisien.
  Menghasilkan solusi unik dan mudah diinterpretasikan melalui bentuk matriks identitas.
  Dapat diperluas untuk menyelesaikan sistem persamaan linear lebih kompleks.

## Slide 18
Flowchart Utama
Flowchart
Metode Matriks Balikan
Dekomposisi LU
forward substitution
backward substitution

## Slide 19
Hasil Matriks Balikan
Analisis Matriks Balikan
Prinsip kerja metode matriks balikan:
  Memanggil terlebih dahulu fungsi dekomposisi LU lower dan upper
  Forward substitution
  Backward substitution
  pembentukan matriks balikan
  hasil solusi l1, l2, dan l3
  masih terdapat kekurangan pada hasil percobaan dikarenakan kekurang mahiran praktikan dalam membuat code program
  matriks balikan hanya akan efektif pada dua matriks dengan ordo yang berbeda
https://bit.ly/SourceCodeProjectTeam2

## Slide 20
fungsi forward substitution
Flowchart Dekomposisi LU
fungsi backward substitution
Flowchart utama

## Slide 21
matriks L dan U
Hasil Dekomposisi LU
backward substitution
forward substitution
https://bit.ly/SourceCodeProjectTeam2

## Slide 22
Analisis Dekomposisi LU
metode dekomposisi merupakan metode yang lebih flexible karena memiliki operation counting paling kecil dibandingkan metode lain.
Namun metode ini juga memiliki kelemahan yang sama dengan metode gauss sebelumnya yaitu division by zero, III conditioning, dan round-off error.
Besar kuat arus rangkaian listrik DC
I1 = 5.18 A, I2 = 1.92 A, I3 = 1.71 A
dengan waktu 0.016495079 detik
  Metode Dekomposisi mempunyai 2 tahap yaitu taham decomposition dan tahap substitution
  Dari tahap decomposition didapatkan matriks U dan matriks L
  Tahap substitution dibagi menjadi forward substitution dan backward substitution
  pada forward substitution digunakan kembali matriks L untuk mendapatkan nilai D
  pada backward substitution digunakan kembali matriks U dan nilai D untuk mendapatkan nilai x atau hasil dari persamaan linear

## Slide 23
Running Time
Metode Dekomposisi LU
-
Metode Eliminasi Gauss
-
Metode Gauss-Jordan
-
Metode Matriks Balikan
Jika dilihat dari keseluruhan aspek, metode dekomposisi LU merupakan metode paling tepat untuk menyelesaikan sistem persamaan linear
Perbandingan Antar Metode
Operation Counting
(dari termudah ke tersulit)
Output
(Kuat Arus/ I1, I2, I3)
Eliminasi Gauss
Gauss - Jordan
Matriks Balikan
Dekomposisi LU
= 0.011757649 detik
= 0.012915699 detik
= 0.032446404 detik
= 0.016495079 detik
Eliminasi Gauss
Gauss - Jordan
Matriks Balikan
Dekomposisi LU
= 5,18 A; 1,91 A; 1,71 A
= 5,18 A; 1,91 A; 1,71 A
= 5,18 A; 1,91 A; 1,71 A
= 5,18 A; 1,92 A; 1,71 A
KESIMPULAN

## Slide 24
Thank You
PROJECT -1
Kelompok 2 - Praktikum Fisika Komputasi